# 附件3

# 安全生产督查发现问题隐患清单（水利部门）

| 县市区 | 序号 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吉首市 | 1 | 市水利局2023年度防汛应急演练未开展；小（1）型水库应急预案和调度规程未批复。 |  |
|  | 2 | 河溪镇山洪灾害危险区无责任人公示牌、转移路线图和明白卡。 |  |
|  | 3 | 矮寨镇山洪灾害危险区无责任人公示牌、转移路线图和明白卡。 |  |
|  | 4 | 跃进水库除险加固工程未开展危险源辨识并公示重大危险源；未组织开展隐患排查。 |  |
| 泸溪县 | 5 | 能滩水电站大坝安全鉴定未完成审批。 |  |
| 凤凰县 | 6 | 县水利局2023年度防汛应急演练未开展。 |  |
|  | 7 | 廖家桥镇山洪灾害危险区应急预案编制不规范、可操作性不强。 |  |
|  | 8 | 落潮井镇2023年度防汛应急演练未开展。 |  |
|  | 9 | 力明水库上游坝坡局部存在塌陷。 |  |
|  | 10 | 樱桃坳水库除险加固工程未开展危险源辨识并公示重大危险源；未组织开展隐患排查。 |  |
|  | 11 | 县水利局防汛、山洪灾害应急预案未完成审批，未开展应急演练。 |  |
| 古丈县 | 12 | 古阳河水库大坝闸门启闭室及备用电源室无运行记录。 |  |
|  | 13 | 断龙山镇人民政府防汛相关资料不规范、无隐患排查台账。 |  |
| 花垣县 | 14 | 五龙冲水库工程放水塔施工进口通道上方未设防护棚。 |  |
|  | 15 | 老寨水库除险加固工程施工进度款支付严重滞后，目前工程施工进度不满足度汛要求 |  |
|  | 16 | 边城镇大寨村地质灾害隐患点岔路口避险转移指向不清楚。 |  |
|  | 17 | 边城镇贵碳村地质灾害隐患点岔路口避险转移指向不清楚。 |  |
| 保靖县 | 18 | 茶园河巴科水库大坝基坑左岸高边坡存在滑坡风险，未进一步开展高边坡稳定评估。 |  |
|  | 19 | 复兴镇山河滑坡隐患点避险转移路线标识牌不醒目，岔路口未明晰指向。 |  |
| 永顺县 | 20 | 巴代水库除险加固工程施工单位无安全生产教育培训相关资料；未拨付工程进度款；坝顶安全护栏未实施。 |  |
|  | 21 | 芙蓉镇水美乡村水系连通工程施工单位未编制超标准洪水应急预案、未开展防汛应急演练；工程资金拨付滞后；施工单位安全生产教育培训资料不规范。 |  |
|  | 22 | 高家坝水库大坝安全管理应急预案未编制。 |  |
|  | 23 | 那住湖水库标识标牌缺失（未见巡查线路牌、防溺水警示牌）；大坝外坡、溢洪道内存在杂草。 |  |
|  | 24 | 洞潭水库坝前垃圾未及时清理；大坝安全管理应急预案未编制、防汛应急预案未批复；坝前库岸陡坡上有5人钓鱼，存在安全隐患。 |  |
|  | 25 | 松柏水库大坝防汛应急预案未批复；溢洪道上空光缆线下垂，存在隐患。 |  |
| 龙山县 | 26 | 正南水库除险加固工程施工单位无安全生产教育培训相关资料；工程施工进度严重滞后；施工单位专职安全员未到岗。 |  |
|  | 27 | 洞坎水库除险加固工程施工单位无安全生产教育培训相关资料；库内设置钓鱼浮台存在安全隐患；工程施工进度较慢。 |  |
|  | 28 | 里耶镇保护圈麦茶段提标工程施工单位无安全生产教育培训资料；施工场内临崖临边未设置安全防护。 |  |
|  | 29 | 巴子坪水库标识标牌缺失（未见巡查线路牌、防溺水警示牌）；坝外坡存在杂草垃圾；溢洪道内有杂草及碍洪障碍物。 |  |
|  | 30 | 民安街道山洪灾害易发区山洪灾害应急预案基础数据不准确。 |  |
| 湘西高新区 | 31 | 吉凤街道2023年度防汛应急演练未开展。 |  |